Керимов С.Б.

«ПОЛИТАНК – инновационная емкость для перевозки грузов»

В настоящее время основным способом перевозки наливных грузов по автомобильным дорогам является использование различных видов цистерн на базе автомобильных шасси, прицепов или полуприцепов.

В последнее время развиваются международные перевозки наливных грузов при помощи флекситанка (одноразового вкладыш-цистерны помещенного в 20-тифутовый контейнер).

Недостатки использования существующих автомобильных цистерн:

- Отсутствие интермодальности перевозок – доставка грузов осуществляется только одним видом транспорта.

2. Невозможность свободного процесса снятия-установки цистерны с транспортного средства для замены на другую цистерну или технологическую навеску.

3. Невозможность переквалифицировать транспортное средство (цистерну) под другой вид полезного груза (либо допускается, но весьма ограниченно).

4.  Ограниченный срок службы цистерны.

5.  Работа  всех узлов зависит от основного двигателя на машине.

6.  Ограниченный объем емкости цистерны у всех производителей.

7. Для разных видов грузов требуются различные типы транспортных средств.

Области применения «Политанка»:
1) интермодальные перевозки наливных грузов всеми видами транспорта;
2) краткосрочное или долговременное автономное хранение наливных грузов.

Достоинства использования «Политанка»:

1. Универсальность и мобильность транспортировки: возможность перевозки «Политанка» всеми видами транспорта, способность доставки груза по принципу «от двери до двери».

2. Благодаря большей емкости «Политанка» (67–75 м3) по сравнению с полуприцепами-цистернами (до 40 м3) увеличивается на 30% единоразовый объем перевозки груза.

3. Возможность перевозки грузов по делению на виды (марки) благодаря внутренним отсекам.

4. Возможность полностью автономной работы «Политанка»  в качестве долговременной емкости для хранения полезного груза, с возможностью осуществления контроля всех операций слива-налива.

5. Свободная замена на транспортном средстве одного «Политанка» на другой (также на любой типовой контейнер), обеспечивает дополнительную занятость транспортного средства и универсальность его использования.

6. Конструкция Политанка предусматривает размещение в технологических отсеках полного набора технологической оснастки для автономной работы всех систем:

автономной электростанции, предназначенной для питания электрического насоса для осуществления процесса слива-налива груза.

измерительной и аварийной аппаратуры, позволяющей проводить полноценный контроль операций слива-налива груза

соединительные напорно-всасывающие рукава для осуществления процесса слива-налива груза

автономного электрического насоса для осуществления процесса слива-налива груза.

7. Простота, долговечность и ремонтопригодность конструкции обеспечивают низкую стоимость конечной продукции и длительный срок эксплуатации, даже в самых тяжелых условиях.